PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# ZAMAWIAJĄCY:

# GMINA   PRUDNIK  48-200 PRUDNIK

UL.  KOŚCIUSZKI 3

NAZWA ZADANIA:

ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE LINNI SORTOWNICZEJ DO DOCZYSZCZANIA ODPADÓW ZEBRANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY

RODZAJ  ROBÓT:

1. PROJEKT BUDOWLANY LINII SORTOWNICZEJ DO DOCZYSZCZANIA ODPADÓW ZEBRANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY WRAZ Z POZWOLENIEM BUDOWLANYM, DOKUMENTACJĄ ODBIOROWĄ POWYKONAWCZĄ I POZWOLENIEM NA UŻYTKOWANIE.

##### 2. DOSTAWA I MONTAŻ LINII SORTOWNICZEJ DO DOCZYSZCZANIA ODPADÓW ZEBRANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY.

ADRES INWESTYCJI:

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

PRZY UL. WIEJSKIEJ W PRUDNIKU

48-200 PRUDNIK

Opracował:

Szymon Kroczak

Prudnik dn. 28.05.2015r

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY:

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż i uruchomienie nowej sześciostanowiskowej wolnostojącej mobilnej linii sortowniczej, przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki takich jak: szkło, butelki PET, opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe oraz opakowania z papieru i tektury.

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Wykonanie projektu budowlanego linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny wraz z pozwoleniem budowlanym, dokumentacją odbiorową powykonawczą i pozwoleniem na użytkowanie.

##### 2. Dostawę i montaż linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny.

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

Wolnostojąca linia sortownicza 6-cio stanowiskowa, powinna umożliwiać ręczne sortowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, z podziałem na 8 rodzajów materiałów / surowców wtórnych. Odpady luzem lub umieszczone w foliowych workach PE, ładowane będą bezpośrednio do leja załadowczego linii sortowniczej przy pomocy ładowarki lub ręcznie. Następnie  odpady zostaną przetransportowane przenośnikiem na stół sortowniczy, do kabiny sortowniczej, gdzie sortowacze wysortują ze strumienia odpadów surowce wtórne. Materiał podejmowany przez osoby sortujące zostanie wrzucony do zamykanych wrzutni, skąd trafi do podstawionych pod kabiną sortowniczą 8 pojemników typ PA 1100 lub podobnych. Pozostałe po sortowaniu odpady (balast) kierowane będą taśmą sortowniczą poza kabinę do podstawionego kontenera ustawionego na wylocie linii sortowniczej.

DANE TECHNICZNE SKŁADOWYCH INSTALACJI

1. KOSZ ZASYPOWY

1. pojemność kosza zasypowego min. 2 m3

2. ściana od strony załadowczej o maksymalnej wysokości: 2,0 m i , dzielona w stosunku

50:50 w orientacji horyzontalnej z otwieraną częścią górną.

3. typ przenośnika podającego: taśmowy,

5. szerokość przenośnika 1,0 – 1,2 m,

6. taśma: tekstylno-gumowa olejoodporne trzyprzekładkowe z progami wys. 50 mm,

7. klasa bezpieczeństwa min. IP44,

8. przy zastosowaniu przenośnika taśmowego bęben napędowy ogumowany,

Uwaga!

Dopuszcza się zabudowę kosza zasypowego bezpośrednio na przenośniku załadowczym.

2. PRZENOŚNIK ZAŁADOWCZY

1. przenośnik umiejscowiony między koszem zasypowym a kabiną sortowniczą lub zintegrowany z koszem zasypowym.

2. typ przenośnika: taśmowy,

3. szerokość przenośnika 1,0-1,2 m,

4. taśma: tekstylno-gumowa olejoodporne trzyprzekładkowe z progami wys. 50mm ,

5. klasa bezpieczeństwa min. IP44,

6. przy zastosowaniu przenośnika taśmowego bęben napędowy ogumowany,

7. przenośniki wyposażone w sterowanie umożliwiające regulację prędkości przesuwu

oraz możliwość zatrzymania awaryjnego za pomocą każdego wyłącznika

umieszczonego na linii sortowniczej – bezstopniowo regulowana prędkość pracy:

0,04-0,2 m/s za pomocą falownika, zadawana ze stanowiska pulpitu operatora

zlokalizowanego w kabinie sortowniczej,

8. włącznik - wyłącznik serwisowy, wyłącznik awaryjny z każdej strony taśmy w zasięgu

rąk,

9. zabezpieczenie elementów ruchomych przenośnika osłonami.

10. możliwość zmiany ustawienia w stosunku do położenia  trybuny sortowniczej np. pod katem 90 stopni.

3. PRZENOŚNIK SORTOWNICZY

1. przenośnik umiejscowiony w kabinie,

2. typ przenośnika: taśmowy,

3. szerokość przenośnika 1,0 – 1,2 m,

4. taśma: tekstylno-gumowa olejoodporne trzyprzekładkowe ,

5. klasa bezpieczeństwa min. IP44,

6. bęben napędowy ogumowany,

7. wyposażony w sterowanie umożliwiające regulację prędkości przesuwu oraz

możliwość zatrzymania awaryjnego za pomocą każdego wyłącznika umieszczonego

na linii sortowniczej - bezstopniowo regulowana prędkość pracy: 0,04-0,3 m/s za

pomocą falownika, zadawana ze stanowiska pulpitu operatora zlokalizowanego w

kabinie sortowniczej,

8. układ prowadzenia taśmy przenośnikowej zawierający samoczynna regulację centralnego prowadzenia taśmy, aby wyeliminować schodzenie taśmy na boki,

9. włącznik - wyłącznik serwisowy, wyłącznik awaryjny z każdej strony taśmy lub linkowy nad taśmą w zasięgu rąk sortujących,

10. zabezpieczenie elementów ruchomych przenośnika osłonami,

11. przenośnik winien być obłożony obustronnie okładziną termoizolacyjna wysokiej wytrzymałości mechanicznej z dopuszczalnego tworzywa sztucznego, zabezpieczającą operatora przed bezpośrednim kontaktem z konstrukcja stalowa przenośnika.

4. KABINA SORTOWNICZA:

1. u wlotu przenośnika do kabiny sortowniczej, urządzenie do regulacji strumienia

odpadów,

2. kabina wykonana z płyty warstwowej grubości min. 80 mm, (dach 100 mm), z ocieploną podłogą wyłożoną wykładziną antypoślizgową,

3. przybliżone wymiary zewnętrzne kabiny (długość/szerokość): ok.8000-9000 mm x

4500-5000 mm, wysokość wewnętrzna kabiny: min. 3000 mm,

3. kabina umieszczona na trybunie sortowniczej na wysokości min. 2,0 m,

4. kabina wyposażona w dwoje zamykanych drzwi wejściowych do których prowadzą schody z poręczami ,

5. kabina wyposażona z trzech stron  w pas okienny – witryny z podwójnymi szybami (na dłuższych bokach kabiny po min. 3 okna uchylno –rozwierne  ,

6. oświetlenie min. 300 Lux na taśmie przenośnika, oraz oświetlenie awaryjne,

7. wnętrze kabiny wyposażone w instalację grzewczą zapewniająca temperaturę min.

14°C w okresie zimowym, regulowana stopniowo, oraz instalację wentylacyjną,

8. wentylacja : wyciągowa z okapem nad taśmą sortowniczą oraz nawiewna świeżym powietrzem poprzez filtr i nagrzewnicę zapewniającą 20-krotną wymianę powietrza na godzinę,

9. dodatkowe dwa klimatyzatory,

10. wejście/wyjście przenośnika zabezpieczone fartuchem,

11. schody z platformą przed wejściem do kabiny wstępnej wykonane z materiału

antypoślizgowego (kratownica, blacha perforowana ocynkowane ogniowo),

wymagana wysokość skorelowana z wysokością podłogi,

12. konstrukcja nośna wykonana ze stali zabudowana na trybunie sortowniczej, niezwiązana na stałe z gruntem,

13.wyłącznik awaryjny na każdą stronę taśmy w zasięgu rąk,

14. pod kabiną miejsce na 8 pojemników typu PA 1100 lub podobnych na frakcje przesegregowane. Odległość między podłożem a krawędzią zsypów 2-3 m.

15. minimum 6 szt. zsypów z klapami zamykającymi w tym 4 o otworach umożliwiających wrzut większych odpadów bez potrzeby zgniatania (np. butelka PET o poj. 5 l),

5. PODEST, SCHODY, BARIERKI, KONSTRUKCJE WSPORCZE, PLATFORMA - CAŁOŚĆ INSTALACJI

1. konstrukcja stojąca na wolnym powietrzu

2. pokrycie lakiernicze; wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być co najmniej: piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO 8501-1:2007), dwukrotne malowane warstwą farby podkładowej oraz warstwa farby nawierzchniowej, malowanie farbami chemoutwardzalnymi dwukomponentowymi,

4. wymiary maksymalne instalacji: długość ok. 19 m, szerokość ok. 7 m,  (w przypadku gdy przenośnik załadowczy znajduje się w osi przenośnika sortowniczego)

5. wszystkie użyte materiały winny legitymować się atestem jakościowym i posiadać

deklaracje pochodzenia i zgodności z normami EN,

6. okres gwarancji na instalację: min. 24 miesięcy – powłoki lakiernicze, min. 12 miesięcy – pozostałe elementy,

7. zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

8. kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim,

9. dostawa linii sortowniczej wraz z montażem i uruchomieniem oraz szkolenie

personelu obsługowego,

10. sterowanie umożliwiające płynną niezależną regulację prędkości przenośnikiem

załadowczym oraz sortowniczym umieszczone wewnątrz kabiny sortowniczej,

możliwość zapisu parametrów prędkością stałych przenośników współpracujących

jako receptura, sygnał dźwiękowy oraz świetlny startu urządzeń, sygnał dźwiękowy

oraz świetlny zadziałania wyłączników bezpieczeństwa oraz awarii,

11. szafa sterownicza ogrzewana i klimatyzowana, zawierająca licznik godzin pracy urządzenia,

12. silniki : moc min. 1,0kW z reduktorem i przetwornica częstotliwości do regulacji obrotów,

13. Przyłącz ziemny energii elektrycznej do obiektu z istniejącego budynku. Wykonać bilans mocy energii elektrycznej i w razie jej przekroczenia wystąpić do ZE o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

14. Wykonawca wykona niezbędne zagospodarowanie terenu celem prawidłowego funkcjonowania sortowni.

15. Wykonawca zapewni kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i sanitarnych celem prawidłowego wykonania zadania.

3. WYMAGANIA PROJEKTOWE:

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:

- mapy do celów projektowych,

- niezbędnej inwentaryzacji budowlanej przedmiotowego terenu,

- projektu budowlanego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem w

projektowanym obiekcie (5 egz),

- przed złożeniem dokumentacji projektowej w właściwym urzędzie, należy dokumentację

techniczną uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania warunków, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania

dokumentacji projektowej,

- uzyskania pozwolenia budowlanego dla zaprojektowanej inwestycji w imieniu i z

upoważnienia Zamawiającego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji w oparciu o

opracowaną dokumentację,

- uiszczenia wszystkich opłat związanych z uzyskaniem uzgodnień celem prawidłowego

wykonania zadania.

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć dokumentację projektową z zawartością tekstową i graficzną w formie

wydruku i formie elektronicznej na płytach CD (2szt) w formacie PDF i txt – szt 2,

- dostarczyć dokumentację powykonawczą obiektu i uzyskać pozwolenie na użytkowanie - szt 2

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania kontrolne obejmują:                                                                                                                                  - sprawdzenie  zgodności  materiałów z  wymaganiami  Zamawiającego  z  dokumentami  przetargowymi,

- kontrolę ewentualnych wad fabrycznych zastosowanych materiałów

5. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót                                                                                                                                                     -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                                                                     - odbiór częściowy /w przypadku uzgodnienia w zawartej umowie/,

- odbiór ostateczny (końcowy),                                                                                                                            - odbiór pogwarancyjny (36 miesięcy)

6. DOKUMENTACJA BUDOWLANA OBEJMUJE M.IN.:

- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego,

- ustanowienie kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych i sanitarnych,

- zawiadomienie nadzoru budowlanego na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania,                                                                                                                                            - dokumentacja powykonawcza,

- protokoły odbioru robót instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wentylacyjnej itp.,

- mapa powykonawcza,                                                                                                                                  - deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty, karty gwarancyjne,

- pozwolenie na użytkowanie.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                                                        Zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w umowie.