PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# ZAMAWIAJĄCY:

# GMINA   PRUDNIK  48-200 PRUDNIK

UL.  KOŚCIUSZKI 3

NAZWA ZADANIA:

"ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZEMYSŁOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. NYSKIEJ W PRUDNIKU"

RODZAJ  ROBÓT:

##### REMONT INSTALACJI TRYSKACZY PRZECIWPOŻAROWYCH W HALI PRODUKCYJNEJ.

ADRES INWESTYCJI:

UL. NYSKA 17A W PRUDNIKU

48-200 PRUDNIK

Opracował:

Marcin Schulz

Prudnik dn. 20.06.2016r

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY:

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest remont - dostawa oraz montaż i uruchomienie instalacji tryskaczy przeciwpożarowych w hali produkcyjnej.

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji tryskaczy przeciwpożarowych w standardzie FM lub VDS w hali produkcyjnej zaopiniowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż.

##### 2. Remont i dostosowanie istniejącej instalacji tryskaczy przeciwpożarowych do obecnych przepisów (wymiana wszystkich tryskaczy i rur na nowe).

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami odbioru remontowanej instalacji tryskaczy przeciwpożarowych zaopiniowanej przez rzeczoznawcę do spraw zapezpieczeń p.poż.

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem zamówienia jest remont i uruchomienie instalacji tryskaczy przeciwpożarowych w hali produkcyjnej o wymiarach: długość - 98,42m, szerokość – 49,75m. Istniejąca instalacja wykonana została w latach sześćdziesiątych i planowana jest do całkowitej modernizacji wraz z dostosowaniem jej do aktualnych przepisów i standardów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto budynek wyposażony jest w istniejącą instalację hydrantową z wężem półsztywnym (poza opracowaniem). Rurociągi nowej instalacji powinny być umiejscowione maksymalnie wysoko - powyżej 4,3m. Ponadto należy uwzględnić szedowy układ konstrukcji drewnianej dachu.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:

- niezbędnej inwentaryzacji budowlanej obiektu,

- remontu rurociągów i tryskaczy przeciwpożarowych z dostosowaniem jej do aktualnych przepisów i standardów ochrony przeciwpożarowej w standardzie FM lub VDS zaopiniowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż.

Wykonawca zobowiązany jest:

- do uzyskania warunków, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania

dokumentacji projektowej,

- do sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji w oparciu o

opracowaną dokumentację,

- do uiszczenia wszystkich opłat związanych z uzyskaniem uzgodnień celem prawidłowego   wykonania zadania.

- dostarczyć dokumentację projektową z zawartością tekstową i graficzną w formie

wydruku (2szt).

- dostarczyć dokumentację powykonawczą obiektu wraz z pozytywnymi protokołami odbioru (2szt).

- dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym.

W ramach przedmiotu umowy należy wykonać:

1. Demontaż istniejącej instalacji p.poż.

2. System tryskaczy w standardzie FM lub VDS określony dla pojemników VDA wraz z nowymi rurociągami, wysokość składowania do 3.60m.

3. Wymianę wszystkich tryskaczy przeciwpożarowych (obecnie jest ich ok. 580szt.) wraz z niezbędnymi przyłączami.

4. Wymiana istniejących wszystkich rurociągów instalacji tryskaczy p.poż.

5. Tablicę sterującą dla całego systemu.

5. Dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, próby techniczne oraz dostarczyć pozytywne protokoły odbioru technicznego instalacji dla całego systemu.

2.2 FOTOGRAFIE BUDYNKU HALI:

Fot.1. Fragment rurociągu głównego zasilającego instalację tryskaczy.

Fot.2. Fragment rurociągu głównego zasilającego instalację tryskaczy.

Fot.3. Fragment rurociągu głównego zasilającego instalację tryskaczy.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania kontrolne obejmują:                                                                                                                                  - sprawdzenie  zgodności  materiałów z  wymaganiami  Zamawiającego  z  dokumentami  przetargowymi,

- kontrolę ewentualnych wad fabrycznych zastosowanych materiałów

5. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót                                                                                                                                                     -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                                                                     - odbiór częściowy /w przypadku uzgodnienia w zawartej umowie/,

- odbiór ostateczny (końcowy),                                                                                                                            - odbiór pogwarancyjny

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                                                        Zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w umowie.