Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ZAMAWIAJĄCY:

PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY

48-200 PRUDNIK

UL. KOŚCIUSZKI 1a

Nazwa zadania:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa” – dostawa i montaż projektora kinowego

Rodzaj robót.

Roboty budowlane – wyposażenie wnętrz

##### Zamówienie realizowane pod kodem

| Rodzaj robót /kategoria/ | Kod CPV |
| --- | --- |
| Projektor kinowy | CPV 38652000-0 |

Opracował:

........................................

Prudnik dnia  10.10.2016r

1. Część ogólna:

1.1 Nazwa zadania:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa” – dostawa i montaż projektora kinowego.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru - dostawy i montażu projektora kinowego.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.4 Zakres objęty specyfikacją techniczną:

Roboty przygotowawcze:

- Wykonanie kabiny projekcyjnej dedykowanej do wybranego projektora.

Roboty właściwe:

- Dostawa i montaż projektora kinowego

- Montaż niezbędnego okablowania

- Instalacja systemu umożliwiającego projekcję filmu

1.5 Informacja o terenie:

Planowane do wykonania roboty zlokalizowane są na terenie miasta Prudnik. Teren  dostawy ma  zapewniony dojazd o nawierzchni utwardzonej.  Planowane do wykonania dostawy  nie  naruszają  interesów  osób trzecich.

Adres dostawy i montażu projektora: Prudnik 48-200 ul. Mickiewicza 1a

1.6  Organizacja dostawy:

Zamawiający w terminie określonym w umowie udostępni Wykonawcy obiekt wraz z  przyległym terenem i drogą dojazdową.

2. Podstawowe dane techniczne.

Projektor cyfrowy kinowy powinien być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej w Prudniku przy ulicy Mickiewicza 1 48-200 Prudnik

Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2016), nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego niżej wymienionego wyposażenia.

Podstawowe dane sali kinowej:

Liczba miejsc na widowni – 224

Długość sali -  18,75m

Szerokość sali – 11,10m

Ekran projekcyjny 3D rozwijany - istniejący - 8m x 5m

2.1. Podstawowe dane techniczne projektora cyfrowego kinowego 2D/2K.

zgodność ze standardem DCI,

układ DMD (Digital MicroMirror Device™) 3 x 0.69” DC2K dark metal devices,

rozdzielczość natywna - 2 048 x 1 080 pikseli,

hermetyczność układu tworzącego obraz i drogi optycznej

lampa 2,2 kW, ksenonowa z krótkim łukiem, z jasnością 9000 lumenów,

rozmiar ekranu do 10 m / 33 ft szerokości (zysk ekranu 1,2 @ 14ftl),

współczynnik kontrastu 1,850:1,

min. jasność 14fL dla ekranu dla projekcji 2D

min. jasność 4.5fL dla ekranu dla projekcji 3D

zintegrowana pamięć masowa 2TB pamięci masowej, 3 twarde dyski 2,5 z możliwością wymiany podczas pracy

modułowa konstrukcja projektora umożliwiająca szybki serwis

niezależny moduł mocowania lampy (lamphouse) umożliwiający jej szybką wymianę,

układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu

wysoka prędkość wyświetlania 3D do 120kl/s (60kl/s na jedno oko)

wyświetlanie JPEG 2000 do 500Mbps

odtwarzanie JPEG2000 2K&4KDCI

korekcja kolorów Dolby 3D

możliwość zdalnej diagnostyki z komputera

moduł stałej jasności projektora w czasie (CLO),

filtry powietrza wielokrotnego użycia

zasilanie z sieci elektrycznej 230V

możliwość sterowania projektorem przez touch panel lub notebook

2.2 Serwer kinowy

zgodność ze standardami DCI

wyposażony w moduł IMB – Integrated Media Block instalowany w projektorze DC

pełna współpraca z projektorem bazującym na rozwiązaniu DLP

bezpośredni dostęp do dysków twardych serwera

odtwarzany system kompresji JPEG2000, MPEG2

odtwarzanie materiału HFR 2K 3D do 120 fps (60 fps „per eye”)

typ wyjścia audio: 16 x AES/EBU (2 x RJ45) 16-kanałów, 24 bity, 96KHz

złącza wejściowe dla treści alternatywnych: 1 x HDMI 1.4a (z wsparciem dla HDCP i BluRay 3D), 2 x 3G-SDI, 2 x Displayport 1.1a

ilość miejsca na dyskach: 3.9 TB użytecznej pamięci RAID5

transfer danych do pamięci serwera przez złącza:

Ethernet (1GBit/s), 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

GPIO złącza: 8 in, 8 out

2.3 Obiektyw projekcyjny

w pełni zmotoryzowany obiektyw do projektora 2K (jeden obiektyw dla obu formatów FLAT/SCOPE)

2.4 Lampa Ksenonowa

odpowiednia dla układu matrycy 0,69”

ksenonowa odpowiednia dla projekcji 2D/3D

moc 2200W

2.5 Ciekłokrystaliczny modulator polaryzacji do projekcji 3D

modulator + filtr ciekłokrystaliczny współpracujący z pasywnymi okularami polaryzacyjnymi

zdalne sterowanie przesuwaniem filtra

automatyzacja: internet, GPIO

synchronizacja zgodna z HFR

efektywność świetlna 18%;

maksymalna moc lampy oświetlającej do 7 KW.

szybkie przełączanie trybu pracy 2D/3D: mniej niż 1 sekunda

„ghosting” mniej niż 1.4%

2.6 Okulary 3D - 1000 sztuk

Jednorazowe okulary w ramkach plastikowych pasywne do systemu 3D

2.7 Panel sterujący – notebook / laptop

z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie projektorem i serwerem

2.8 Wykonanie kabiny projekcyjnej dedykowanej do wybranego projektora.

Konstrukcja wsporcza z obudową dźwiękochłonną do zaoferowanego projektora kinowego wykonana z blachy aluminiowej lakierowanej na czarno, w skład której wchodzą: drzwi boczne z obu stron, szyba do projekcji 3D, wlot i wylot powietrza chłodzącego, gotowy do podłączenia do istniejącej instalacji wentylacyjnej Sali kinowej.

2.9 Dostawa, montaż, uruchomienie i zestrojenie dostarczonego sprzętu i wyposażenia, szkolenie kinooperatorów.

3. Zakres umowy obejmuje:

- Wykonanie kabiny projekcyjnej.

- Dostawę i montaż projektora kinowego – specyfikacja zgodnie z punktem 2.

- Montaż niezbędnego okablowania.

- Instalacja systemu umożliwiającego projekcję filmu.

4. Transport

Materiały i wyroby do wykonania zadania, należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym, zniszczeniem, zabrudzeniem chemicznym, określonym w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta, którą powinien otrzymać odbiorca wyrobów.

W czasie transportu,  załadunku  i wyładunku oraz składowania urządzeń należy  przestrzegać zaleceń wytwórców  w szczególności:  transportowane materiały zabezpieczyć  przed przesuwaniem się wewnątrz ładowni i zgnieceniem.

Składowanie w pozycji zalecanej przez Producenta.

5. Warunki BHP

Od daty udostępnienia obiektu/frontu robót/, aż do dnia odbioru technicznego na Wykonawcy spoczywa obowiązek przestrzegania: warunków bezpieczeństwa  i ochrony pracy, ochrony p.pożarowej i planu BIOZ.

6. Kontrola jakości

Badania kontrolne obejmują:

- sprawdzenie  zgodności  wykonanych dostaw z  wymaganiami Zamawiającego  z  dokumentami przetargowymi,                                                                                                                              - sprawdzenie  zgodności zastosowanych materiałów z  wymaganiami  Zamawiającego  z  dokumentami  przetargowymi,

- kontrolę ewentualnych wad fabrycznych, różnic kolorystycznych czy innych widocznych usterek,

7. Odbiór

Rodzaje odbiorów robót                                                                                                                                                     - odbiór częściowy /w przypadku uzgodnienia w zawartej umowie/,

- odbiór ostateczny (końcowy),                                                                                                                            - odbiór pogwarancyjny

8. Dokumentacja powykonawcza:                                                                                                                                               - protokóły odbioru;                                                                                                                                    - deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty

9. Podstawa płatności                                                                                                                                        Zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w umowie.