SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY INSTALACYJNE

Kod CPV: Grupa 4531

Nazwa zadania:

Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia dokonany jest za pomocą:

- Projektu sieci LAN w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku.

- Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znaków towarowych, należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych: parametrach  technicznych i użytkowych,   właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne polegające na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż rozwiązań przyjętych w tej dokumentacji.

- Pod pojęciem „parametry" Zamawiający rozumie funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia wskazanym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia oferowanych elementów do budowy sieci teleinformatycznej. Ponadto, wraz z wykazem Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, oraz że, elementy wyposażenia spełniają wymóg równoważności w tym:  certyfikaty, świadectwa itp. Na podstawie w/w dokumentów Zamawiający dokona sprawdzenia zaoferowanego rozwiązania równoważnego. Jeżeli Zamawiający w toku badania ofert stwierdzi, że zaoferowany materiał, urządzenie, elementy wyposażenia nie spełnia wymagań równoważności, oferta zostanie uznana za niespełniającą wymogów SIWZ i zostanie odrzucona.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia przebiegu każdego z punktów sieci z Zamawiającym. We wszystkich miejscach prowadzenia instalacji, powstałe bruzdy, przebicia oraz wykucia należy pokryć tynkiem i zamalować farbą dostosowaną do istniejącego koloru  ścian.

- Dodatkowe informacje, które Wykonawca musi uwzględnić przy sporządzaniu oferty:

- Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, w godzinach 7:00 do 16:00 w dniach pracy Urzędu. Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego zorganizowania robót aby zapewnić poniższe wymagania Zamawiającego:

- na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia (wydzielenia) stref w których prowadzone będą roboty budowlane w sposób ograniczający do minimum zakurzenie obszaru w którym Zamawiający prowadzi działalność a także przed dostępem dla osób postronnych.

- na Wykonawcy ciążyć będzie konieczność utrzymania czystości i porządku we wszelkich pomieszczeniach, które będą użytkowane przez Wykonawcę lub w których będą wykonywane roboty przez Wykonawcę, a które to pomieszczenia nie będą czasowo wyłączone (na czas robót) z użytkowania,

- podczas wykonywania robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzenia logiczne (np. szafy dystrybucyjne, punkty logiczne), monitoringu (kamery) i inne urządzenie wbudowane lub zainstalowane w budynku. Dopuszcza się czasowy demontaż urządzeń i wyposażenia, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia demontażu                                z Zamawiającym oraz pod warunkiem późniejszego ich montażu (odbudowy),

- Urząd Miejski w Prudniku zapewnia bezpłatny dostęp do poboru energii elektrycznej i wody potrzebnych do celów zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz oświadcza że dysponuje  pomieszczeniami, które może nieodpłatnie użyczyć Wykonawcy na cele zaplecza socjalnego                                     i magazynowego.

- Wymagania dotyczące robót stawiane Wykonawcy

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego oraz projektanta. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy.

- Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania                          w media (np. energia elektryczna).

- Dokumentacja przetargowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanego elementu, to takie elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów, na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i mieć datę produkcji nie późniejszą niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji odpadów i materiałów pochodzących z rozbiórki. Przyjmuje się, że koszty utylizacji ujęte są                 w cenie oferty.

- Odbiór robót

- Odbiór końcowy robót będzie polegać na ocenie i jakości wykonanych prac. Odbioru końcowego dokonuje się dla zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej oraz wytycznych zapisanych przez Zamawiającego. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona oraz zgłoszona przez Wykonawcę. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym        w dokumentach umowy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu  okablowania i przekazania jej Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w standardzie *.pdf. Dokumentacja powykonawcza sieci LAN musi być wykonana zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i zawierać co najmniej:

- raporty z pomiarów okablowania strukturalnego wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego ze wszystkich segmentów tego okablowania,

- rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych,

- oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli, portów w panelach krosowych,

- lokalizacje przebić przez ściany oraz podłogi/sufity,

- schemat rozmieszczeń elementów pasywnych w szafach punktów dystrybucyjnych,

- schemat blokowy połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi,

- certyfikat gwarancji lub kartę gwarancji  (stanowiące o warunkach gwarancji) wydane przez producenta okablowania użytego do wykonania sieci LAN,

- Dokumentacja powykonawcza musi zostać poświadczona przez osobę (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych ( Rozp. Ministra Transportu                   i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późń. zm.) lub uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniejszych przepisów obejmujących zakres uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Gniazda w pomieszczeniach muszą posiadać odpowiednie oznakowanie zgodne                                   z oznaczeniem portów na panelach krosowych. Oznaczenie powinno być trwałe nie pozwalające usunąć go w łatwy sposób. Wszystkie przewody okablowania strukturalnego doprowadzone do szaf powinny być zakończone na panelach krosowych.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy: Podczas realizacji robót

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,                            a szczególnie zadba, aby jego personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie oferty.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

- Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. W tym celu należy skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie, wymienionymi w SIWZ w celu ustalenia terminu.

- Zadania dodatkowe – wytyczne Zamawiającego

- Wskazany w dokumentacji projektowej punkt dystrybucyjny umiejscowiony na II piętrze budynku należy przenieść  do serwerowni zlokalizowanej na I piętrze,

- Należy dodatkowo przeprowadzić  3 kable U/FTP z pomieszczenia w którym znajduje się centrala telefoniczna na parterze ( pomieszczenie nr XXX – załączniki )do pomieszczenia                   w piwnicy, gdzie znajdować się będą punkty dostępowe, w celu późniejszego  montażu nowej centrali telefonicznej (nie będącej elementem prac w tym zadaniu),

- Z każdego punktu dystrybucyjnego należy doprowadzić po 4 dodatkowe przewody U/FTP spełniające wymogi kategorii 6A nadmiarowe do szafy serwerowej znajdującej się                              w serwerowni zakończone panelem krosowym oraz dodatkowe połączenie światłowodem pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a szafą serwerową również zakończone panelem krosowym.

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do noszenia jednolitego ubioru w celu identyfikacji przez pracowników UM,