PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności.

Adres obiektu:

Ul. Piastowska w Prudniku 48-200 Prudnik

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45113000-2 Roboty na placu budowy

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Inwestor :

Gmina  Prudnik

ul. Kościuszki  3

48-200  Prudnik

Opracował:

Marcin Schulz

Zawartość opracowania:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

Sierpień  2021

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych  z realizacją zadania p.n.:

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności.

Program funkcjonalno-użytkowy jest podstawą do określenia zamówienia publicznego celem wykonania niniejszego zadania.

1.1 Lokalizacja zadania objętego programem funkcjonalno-użytkowym

ul. Piastowska w Prudniku 48-200 Prudnik

- Przejścia dla pieszych oznaczone na mapie poglądowej jako:

„Przejście nr 1” i „Przejście nr 2”

2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1 Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje  w swoim zakresie:

1. Przebudowa chodników i jezdni na długości obszaru oddziaływania przejścia.

- minimum 5 m w obu stronach od krawędzi każdego z przejść dla pieszych.

- Wymiana nawierzchni chodnika na nową kostkę betonową o wymiarach 60x30cm z elementami dla osób słabowidzących wraz z podbudową min.30cm i krawężnikami granitowymi.

- frezowanie o grubości min. 5cm i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.

- Wymiana krawężników granitowych.

- Wymiana oznakowania pionowego i poziomego w obrębie przejścia dla pieszych.

2. Przebudowa stref oczekiwania.

3. Poprawa warunków widoczności pieszego poprzez doświetlenie przejścia z obu stron. (Montaż dwóch kompletów lamp dla każdego z przejść dla pieszych wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego).

4. Poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i strefy oczekiwania.

5. Zastosowanie systemu informacji fakturowej w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Wykonanie linii wibracyjnych barwy innej niż biała przed przejściem dla pieszych z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu.

2.2 Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:

- Niezbędnej inwentaryzacji drogowej i instalacji elektrycznej i sanitarnej

- Projektu budowlanego w skład którego wchodzą:

- Opis techniczny

- Przekroje konstrukcyjne

- Profil drogi

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projektu stałej organizacji ruchu,

- Przedmiaru robót,

2.3 Projektant zobowiązany jest do:

- Uzyskania wszystkich niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień celem prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia budowlanego,

- Uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- Uzyskania warunków właściciela sieci celem zwiększenia mocy i przebudowy oświetlenia ulicznego,

- Zakupu aktualnej mapy do celów projektowych,

- Uzgodnienia projektu z zarządcami dróg itp.,

- Uzyskania pozwolenia budowlanego / zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej wykonania robót budowlanych dla zaprojektowanej inwestycji w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego,

- Przed złożeniem dokumentacji projektowej w właściwym urzędzie, należy dokumentację techniczną uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich opłat związanych z uzyskaniem uzgodnień celem prawidłowego wykonania zadania.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową z zawartością tekstową i graficzną w formie wydruku i formie elektronicznej na płytach CD (2szt) w formacie PDF i txt, przedmiar dodatkowo w wersji nieblokowanej *.ath.

2.4 Uwagi do dokumentacji projektowej:

Przejścia dla pieszych zaprojektować zgodnie z wytycznymi opracowania Ministerstwa Infrastruktury: Wymagania techniczne wzorce i standardy -  Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkami wydanymi przez zarządcę drogi, warunkami przyłączenia oświetlenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej lub warunkami przyłączenia oświetlenia do  istniejącej gminnej sieci oświetleniowej.

2.5 Wykonanie prac budowlanych zgodnie z wykonanym projektem budowlanym,  przedmiarem robót i uzyskanym pozwoleniem budowlanym.

2.5.1 Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy przejść dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z opisem zamówienia,

- przed realizacją robót projekt winien być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- uzgodnienia wejścia na słupy LNN w celu zasilenia instalacji,

- uzyskania odpowiednich zgód od zarządcy drogi,

- pozwolenia na realizacje zadania,

- realizacja zadania

- ustanowienie kierownika budowy i robót budowlanych

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wniesieniem do zasobu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- zawiadomienie do nadzoru o zakończeniu przebudowy w przypadku gdy będzie wymagane.

2.5.2 Budowa doświetlenia przejść dla pieszych

Roboty przygotowawcze:

- teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- dostarczenie sprzętu i maszyn do wykonywania prac budowlanych,

- zabezpieczyć przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie placu budowy.

Wykonanie tras kablowych i fundamentów

- tyczenie i rozbiórka nawierzchni chodników,

- wykonanie rowów i ułożenie kabli,

- posadowienie fundamentów słupów oświetleniowych,

- wykonanie wejść na słupy LNN wraz z podłączeniem,

- montaż słupków kablowych lub złączy kablowych,

- wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi,

- wymiana nawierzchni chodników i dróg.

Montaż latarni

- montaż słupów oświetleniowych i wysięgników,

- montaż tabliczek bezpiecznikowych i okablowania wewnętrznego,

- montaż opraw oświetleniowych,

Pomiary powykonawcze

- pomiary powykonawcze ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary powykonawcze spadku napięcia,

- pomiary powykonawcze natężenia oświetlenia na siatce pionowej i poziomej.

3. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

3.1 Roboty budowlane:

- Przebudowa chodników i jezdni wraz z wymianą nawierzchni na długości obszaru oddziaływania przejścia dla pieszych - minimum 5 m w obu stronach od krawędzi każdego z przejść dla pieszych.

- Wymiana nawierzchni chodnika na nową kostkę betonową o wymiarach ok. 60x30cm z elementami dla osób słabowidzących wraz z podbudową 30cm i krawężnikami granitowymi - minimum 5 m w obu stronach od krawędzi każdego z przejść dla pieszych .

- Frezowanie 5cm i wymiana nawierzchni asfaltowej - minimum 5 m w obu stronach od krawędzi każdego z przejść dla pieszych.

- Wymiana krawężników granitowych.

- Wymiana oznakowania pionowego i poziomego w obrębie przejścia dla pieszych.

- Poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i strefy oczekiwania.

- Zastosowanie systemu informacji fakturowej w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami.

- Wykonanie linii wibracyjnych barwy innej niż biała przed przejściem dla pieszych z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu

3.2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej:

Zakres robót dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - instalacji doświetlającej przejścia dla pieszych, w skład, której wejdzie:

- posadowienie słupów oświetleniowych stylizowanych  2 słupy na każde z przejść dla pieszych (słupy nawiązać stylistycznie do istniejących słupów oświetlenia ulicznego ul. Piastowskiej w Prudniku)

- montaż opraw oświetleniowych z optyką dedykowaną do doświetlania przejść dla pieszych ze źródłami światła typu LED dla ruchu prawostronnego,

- budowa odcinków sieci kablowej w celu przyłączenia projektowanych latami do istniejących obwodów oświetleniowych.

- budowa złączy kablowych lub słupków kablowych, jeśli potrzeba ich zastosowania będzie wynikała z obliczeń ochrony przeciwporażeniowej dla przyłączanej instalacji oświetleniowej.

Doświetlenie przejścia dla pieszych musi być wykonane poprzez ustawienie latarni w odległości od 1m do 2m od zewnętrznej krawędzi przejścia dla pieszych, od strony nadjeżdżających pojazdów. Dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych musi zapewniać odpowiednie oświetlenie sylwetki pieszego od strony nadjeżdżających pojazdów - kontrast dodatni, a także oświetlać strefę oczekiwania min. 1m przed przejściem. Dopuszcza się wysunięcie oprawy nad krawędź jezdni od +0,5m do -0,5m. Wysięgniki muszą być ustawione prostopadle do osi jezdni. Zarówno wysięgniki jak i oprawy powinny mieć kąt nachylenia 0° w stosunku do powierzchni drogi.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania więcej niż jednego typoszeregu opraw oświetleniowych oraz maksymalnie dwóch wysokości słupów, przy czym w jednej lokalizacji można zastosować tylko słupy o jednakowej wysokości. Dopuszcza się różnice w długości wysięgników, aby zachowane było jednakowe wysunięcie opraw oświetleniowych nad jezdnię. Na wszystkich objętych niniejszym opracowaniem przejściach dla pieszych należy zachować ten sam standard wizualny latarni.

Przejścia pod drogami wykonywać metodą bezwykopową, na głębokości, na której nie będzie to powodowało uszkodzenia nawierzchni ulicy lub jej podbudowy.

Po wykonaniu montażu latarni i uruchomieniu instalacji należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej doświetlanego przejścia dla pieszych stosując siatki obliczeniowe i procedury zgodnie z wymaganiami Wytycznych prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych grudzień 2017r. rekomendowanych 20.07.2018r. przez Ministerstwo Infrastruktury RP oraz wieloarkuszowej normy PN EN 13201:2016 Oświetlenie drogowe.

Zachować układ ochrony od porażeń taki jak w sieci zasilającej. Słupy oświetleniowe uziemić.

3.3 Odbiór robót budowlanych i elektrycznych

Warunkiem przystąpienia do odbioru robót jest zatwierdzenie następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

- dziennik budowy,

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji uzupełniającej - powykonawczej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dokumentów dotyczących stosowanych materiałów,

- certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,

- deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,

- świadectwa jakości,

- protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - - odbiorów częściowych,

- protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

- pozwolenia    na    użytkowanie    i   wszelkich    innych    dokumentów niezbędnych do użytkowania instalacji.

3.4 Kontrola jakości

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i obowiązującymi przepisami prawa.

3.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Wszelkie    odpady   w   postaci   resztek   materiałów   budowlanych    oraz   nadmiaru   gruntu po przeprowadzeniu robót ziemnych zostaną w sposób właściwy zutylizowane.

4.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest znać ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentów i podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania Polskich Norm, w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac w zakresie projektowania i budowy oświetlenia drogowego i elektroenergetycznych sieci kablowych.

4.2 Podczas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska.

Podczas projektowania i wykonywania robót powinien w szczególności:

- utrzymywać plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej,

- podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych
z ochroną środowiska na terenie placu budowy.

4.3 Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.4 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia robót w pasie drogowym czynnych dróg.

- na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.

5.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Przepisy prawne.

Zamawiający wymaga, aby oferent stosował reguły zawarte w:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

- Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 
i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

- Wg zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.