Załącznik nr 1

| Wielkość Ekranu | 75” S-IPS LED |
| --- | --- |
| Jasność: | 500cd |
| Rozdzielczość natywna panelu: | 3840 x 2160 (16:9) |
| Gotowość pracy 24h/7 | Tak |
| Panel zabezpieczony szkłem hartowanym: | Tak: grubość 3mm, przepuszczalność światła do 88% |
| Technologia dotykowa | Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: min 20 |
| Czas odpowiedzi (dotyk) | Min. ≤ 15ms |
| Sposób wprowadzania danych | palcem, rysikiem (≥ 2 mm) i w rękawiczkach |
| Wejścia/wyjścia video | 2x DisplayPort 3x HDMI 1x DisplayPort (wyjście) |
| Wyjścia/wejścia audio | 1 x 3,5 mm jack / 1 x 3,5 mm jack |
| Hub USB | Tak - min. 4x USB 3.0 |
| MediaPlayer USB/ MicroSDHC | Tak |
| Slot OPS z zainstalowanym komputerem | Tak |
| Minimalna specyfikacja komputera OPS | - Procesor 4x 3,0Mhz - Karta graficzna wpierająca rozdzielczość 4K 60Hz - Minimum 16GB dwukanałowej pamięci RAM - Dysk SSD 2Gb/s (MLC) - Wbudowany adapter Wi-Fi i Bluetooth - Interfejs wyposażony w złącza: microSD, USB typu C, USB 3.0, oraz DisplayPort. - Platforma Windows |
| Oprogramowanie komputera OPS | - Oprogramowanie typu „launcher” pozwalające na szybki dostęp do wybranych aplikacji z poziomu głównego ekranu. Główny ekran musi być w pełni konfigurowalny: zmiana tła, logo, rozmiaru ikon i ich wyglądu, oraz podział pulpitu na przynajmniej trzy obszary. W trakcie korzystania z innych programów, „launcher” musi być dostępny jako belka po lewej, lub prawej stronie ekranu. Oprogramowanie musi wspierać wyświetlanie kalendarza z usługi Google i MS Exchange, oraz wyświetlać w nim, zaplanowane spotkania z programów konferencyjnych, na głównym ekranie. Oprogramowanie musi również wspierać opcję resetowania pokoju, która spowoduje usunięcie wszystkich wrażliwych danych z obecnej sesji jak: dane logowania w przeglądarkach, hasła, historia, zalogowani użytkownicy w wybranym oprogramowaniu konferencyjnym, oraz zamknie automatycznie wszelkie otwarte programy. - preinstalowane oprogramowanie typu biała tablica z funkcją gumki, uaktywnianej za pomocą ścierania dłonią. Opcja nanoszenia notatek, oraz wklejania zdjęć - preinstalowane oprogramowanie pozwalające na bezprzewodowe przesyłanie obrazu z telefonów, tabletów i laptopów, wsparcie dla systemów Android, iOS, macOS i Windows. Zdalne sterowanie podłączonym urządzeniem z systemem Windows 10, z poziomu ekranu dotykowego na monitorze - oprogramowanie do kolaboracji tzw „burzy mózgów” wykorzystujące wirtualne przypinane karteczki z możliwością tworzenia diagramu zależności. |
| Minimalna specyfikacja zintegrowanej kamery do wideokonferencji | - rozdzielczość min. 1080p w 30 klatkach / s - kąty widzenia: 150° po przekątnych, 120° w poziomie i 90° w pionie zapewniające rzeczywisty obraz pierwszego planu, jak i planów w głębi. - funkcja auto kadrowania oraz rozpoznawana obiektów - technologie zapewniające możliwość filtrowania szumów i ich redukcję, automatyczny balans bieli, eliminację migotania, oraz wysokiej jakości skalowanie wideo. |
| Zintegrowane profesjonalne głośniki do wideokonferencji | 2 sztuki o mocy minimum 40W, impedancji 8Ω i paśmie przenoszenia 70Hz do 15kHz. - Głośniki przystosowane do wideokonferencji o specyfice zapewniającej wyraziste odwzorowanie głosu. |
| Funkcjonalność |
| Możliwość sterowania monitorem przez sieć LAN, za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta monitora, umożliwiająca zmianę podstawowych parametrów obrazu, włączanie i wyłączanie monitora, oraz blokadę OSD. Zaawansowanie planowanie działania monitora, wraz z funkcją uruchamiania i wyłączania |

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych

| Składniki zestawu: | 1 × Master 3 × Satellite 1 × Tray (taca z funkcją ładowania) 4 × Akumulator 1 × Zasilacz stacji ładowania (tacy) 1 × Przewód Micro-USB Typ B / USB Typ A 1 × Przewód z wtykami jack 2,5 mm / 3,5 mm 1 × Instrukcja obsługi 1 × Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa |
| --- | --- |
| Maksymalna ilość osób: | do 24 uczestników |
| Łączność: | (BYOD) za pośrednictwem Bluetooth, a także kabla USB lub przewodu audio z wtykiem jack 3,5 mm |
| Wsparcie dla wielu równocześnie działających kanałów audio: | TAK - pozwala na łatwe dodawanie kolejnych rozmówców |
| Pasmo przenoszenia: | Głośnik: 200 - 9,000 Hz, mikrofon: 200 - 12,000 Hz |
| Zasięg mikrofonów: | Jednostka centralna (taca) – master 10 m, master – satelita – 20 m |
| Czas pracy baterii: | Do 8 godzin |

Wózek konferencyjny

| Minimalny rozmiar ekranu: | 60” |
| --- | --- |
| Maksymalny rozmiar ekranu: | 100” |
| Maksymalne obciążenie: | 100 kg |
| Ilość ekranów: | 1 |
| Kompatybilność VESA: | 400x400, 400x600, 440x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x500, 600x600, 800x200, 800x400, 800x500, 800x600, 900x600, 1000x400, 1000x600 mm |
| Regulacja nachylenia: | 15 stopni |
| Regulacja wysokości: | 134 - 166 cm |